ТЕСТ  «Закон Ома».

| Вариант I 1. Сила тока в проводнике... А. Обратно пропорциональна напряжению на его концах. Б. Больше напряжения на его концах. В. Равна напряжению на его концах. Г. Меньше напряжения на его концах. Д. Прямо пропорциональна напряжению на его концах. 2. На графике представлены зависимости силы тока от напряжения для нескольких резисторов. Сопротивление какого из них самое большое? А. 1. Б. 2. В. 3. Г. Сопротивление всех резисторов одинаковое. 3. На рисунке изображен график зависимости силы тока от напряжения. Определите по графику силу тока при напряжении 12В. А. 0,6 А. Б. 0,5 А. В. 0,4 А. Г. 0,3 А. Д. 0,2 А. Е.0,1 А. 4. Используя график, определите сопротивление проводника. А. 20 Ом. В. 4,8 Ом. Д. 48 Ом. Б. 0,03 Ом. Г. 60 Ом. Е. 30 Ом. 5. Как изменится сила тока в цепи, если напряжение увеличить в 3 раза, а сопротивление уменьшить в 3 раза? А. Увеличится в 9 раз. Б. Увеличится в 3 раза. В. Не изменится. Г. Уменьшится в 3 раза. Д. Уменьшится в 9 раз. 6. Электродвигатель подключен к сети с напряжением 0,48 кВ и имеет сопротивление 600 Ом. Вычислите силу тока в электродвигателе. А. 0,00125 А. В. 288 А. Д. 1,25 А. Б. 0,8 А. Г. 0,0008 А. | Вариант 2 1. Сила тока на участке цепи... А. Прямо пропорциональна сопротивлению и обратно пропорциональна напряжению. Б. Прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. В. Прямо пропорциональна напряжению и сопротивлению. Г. Обратно пропорциональна сопротивлению и напряжению. 2. На графике представлена зависимость силы тока от напряжения для нескольких резисторов. Сопротивление какого из них самое малое? А. Сопротивление всех резисторов одинаково. Б. 1. В. 2. Г. 3. 3. Определите по графику, при каком напряжении сила тока равна 0,15 А. А. 1 В. Б. 2 В. В. 2,5 В. Г. 3 В. Д. 3,5 В. Е. 4 В. 4. Используя график, определите сопротивление проводника. А. 2,1 Ом. В. 4,2 Ом. Д. 0,2 Ом. Б. 0,05 Ом. Г. 0,8 Ом. Е. 20 Ом. 5. Как изменится сила тока в цепи, если напряжение не менять, а сопротивление увеличить в 3 раза? А. Увеличится в 9 раз. Б. Увеличится в 3 раза. В. Не изменится. Г. Уменьшится в 3 раза. 6. Сила тока в нагревательном элементе чайника 2,5 А, а сопротивление 0,05 кОм. Вычислите напряжение на нагревательном элементе чайника. А. 50В. В. 20 В. Д. 12 5 В Б. 0,125В. Г. 0,05 В. Е. 0,02 В. |
| --- | --- |

ТЕСТ  «ЗАКОН ОМА».

| Вариант 3 1. Сила тока в цепи зависит... А. Только от свойств проводника. Б. Только от напряжения на концах проводника. В. От напряжения и свойств проводника. Г. От времени, в течение которого идет ток. 2. На графике представлена зависимость силы тока от напряжения для нескольких резисторов. Сопротивление какого из них самое малое? А. 1. Б. 2. В. Сопротивления резисторов одинаковы. 3. На рисунке изображен график зависимости силы тока от напряжения. Определите по графику силу тока при напряжении 60 В. А. 5 А. Б. 10 А. В. 15 А. Г. 2,5 А. Д. 7,5А. 4. Используя график, определите сопротивление проводника. А. 3 Ом. В. 450 Ом. Д. 1,5 Ом. Б. 0,8 Ом. Г. 0,125 Ом. Е. 7,5 Ом. 5. Как изменится сила тока в цепи, если напряжение уменьшить в 3 раза, а сопротивление увеличить в 3 раза? А. Увеличится в 9 раз. Б. Увеличится в 3 раза. В. Не изменится. Г. Уменьшится в 3 раза. Д. Уменьшится в 9 раз. 6. Обмотка вольтметра имеет сопротивление 40 кОм. Вычислите силу тока в ней при напряжении 200 В. А. 200 А. В. 0,005 А. Д. 5 А. Б. 80 000 А. Г. 0,2 А. | Вариант 4 1. Сопротивление проводника... А. Не зависит от напряжения и силы тока. Б. Зависит только от силы тока. В. Зависит только от напряжения. Г. Зависит от напряжения и силы тока. 2. На графике представлена зависимость силы тока от напряжения для нескольких резисторов. Сопротивление какого из них самое большое? А. Сопротивление всех резисторов одинаково. Б. 1. В. 2. Г. 3. 3. Определите по графику, при каком напряжении сила тока равна 0,45 А А. 1В. Б. 1,2 В. В. 1,8 В. Г. 2,4 В. Д. 3 В. 4. Используя график, определите сопротивление проводника. А. 3 Ом. В. 4 Ом. Д. 1,5 Ом. Б. 1,44 Ом. Г. 0,25 Ом. Е. 0,36 Ом. 5. Как изменится сила тока в цепи, если напряжение увеличить в 3 раза, а сопротивление не менять? А. Увеличится в 9 раз. Б. Увеличится в 3 раза. В. Не изменится. Г. Уменьшится в 3 раза. Д. Уменьшится в 9 раз. 6. Каково напряжение на катушке с сопротивлением 100 Ом, если сила тока в ней 50 мА? А. 5000 В. В. 5 В. Д. 0,5 В. Б. 2В. Г. 2000 В. Е. 500 В. |
| --- | --- |

ТЕСТ  «ЗАКОН ОМА».

| Вариант 5 1. Сопротивление проводника характеризует... А. Источник тока. Б. Свойства проводника. В. Работу электрического поля по перемещению заряда. 2. На графике представлена зависимость силы тока от напряжения для нескольких резисторов. Сопротивление какого из них самое большое? А. Сопротивление всех резисторов одинаково. Б. 1. В. 2. Г. 3. 3. На рисунке изображен график зависимости силы тока от напряжения. Определите по графику силу тока при напряжении 16 В. А. 0,9 А. Б. 1А. В. 1,1 А. Г. 1,2 А. Д. 1,3 А. Е. 1,4 А. 4. Используя график, определите сопротивление проводника. А. 22,4 Ом. В. 133 Ом. Д. 16 Ом. Б. 17,8 Ом. Г. 19,2 Ом. Е. 13,3 Ом. 5. Как изменится сила тока в цепи, если напряжение не менять, а сопротивление увеличить в 3 раза? А. Уменьшится в 9 раз. Б. Уменьшится в 3 раза. В. Не изменится. Г. Увеличится в 3 раза. Д. Увеличится в 9 раз. 6. Электролампа, рассчитанная на напряжение 0,12 кВ, имеет сопротивление 300 Ом. Вычислите силу тока в лампе. А. 0,4 А. В. 36 А. Д. 0,0004 А. Б. 2,5 А. Г. 0,0025 А. | Вариант 6 1. Закон Ома связывает между собой... А. Силу тока и напряжение. Б. Силу тока и сопротивление. В. Напряжение и сопротивление. Г. Силу тока, напряжение и сопротивление. 2. На графике представлена зависимость силы тока от напряжения для нескольких резисторов. Сопротивление какого из них самое малое? А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. Сопротивление всех одинаковы. 3. Определите по графику, при каком напряжении сила тока равна 0,5 А. А. 1В. Б. 2 В. В. 3В. Г. 4 В. Д. 5 В. 4. Используя график, определите сопротивление проводника. А. 0,125 Ом. В. 4,5 Ом. Д. 0,5 Ом. Б. 2 Ом. Г. 8 Ом. Е. 2,25 Ом. 5. Как изменится сила тока в цепи, если и напряжение, и сопротивление уменьшить в 3 раза? А. Увеличится в 9 раз. Б. Увеличится в 3 раза. В. Не изменится. Г. Уменьшится в 3 раза. Д. Уменьшится в 9 раз. 6. Электровентилятор имеет сопротивление 0,032 кОм. Каково напряжение на вентиляторе, если сила тока в нем 4 А? А. 128 В. В. 8 В. Д. 0,008 В. Б. 125 В. Г. 0,125 В. Е. 0,128 В. |
| --- | --- |

ТЕСТ  «ЗАКОН ОМА».

| Вариант 7 1. Сила тока в проводнике... А. Прямо пропорциональна напряжению на его концах. Б. Больше напряжения на его концах. В. Равна напряжению на его концах. Г. Меньше напряжения на его концах. Д. Обратно пропорциональна напряжению на его концах. 2. На графике представлена зависимость силы тока от напряжения для нескольких резисторов. Сопротивление какого из них самое большое? А. Сопротивление всех резисторов одинаково. Б. 1. В. 2. Г. 3. 3. На рисунке изображен график зависимости силы тока от напряжения. Определите по графику силу тока при напряжении 10 В. А. 0,2 А. Б. 0,4 А. В. 0,8 А. Г. 1,2 А. Д. 1,6 А. Е. 2,4 А. 4. Используя график, определите сопротивление проводника. А. 8 Ом. В. 125 Ом. Д. 8,3 Ом. Б. 12,5 Ом. Г. 72 Ом. Е. 6,25 Ом. 5. Как изменится сила тока в цепи, если напряжение уменьшить в 3 раза, а сопротивление увеличить в 3 раза? А. Увеличится в 9 раз. Б. Увеличится в 3 раза. В. Не изменится. Г. Уменьшится в 3 раза. Д. Уменьшится в 9 раз. 6. Сила тока в нагревательном элементе чайника 2,5 А, а сопротивление 0,05 кОм. Вычислите напряжение на нагревательном элементе чайника. А. 50В. В. 20 В. Д. 12 5 В Б. 0,125В. Г. 0,05 В. Е. 0,02 В. | Вариант 8 1. Сила тока на участке цепи... А. Не зависит от напряжения и сопротивления этого участка. Б. Зависит от напряжения и сопротивления этого участка. В. Зависит только от напряжения. Г. Зависит только от сопротивления этого участка. 2. На графике представлены зависимости силы тока от напряжения для нескольких резисторов. Сопротивление какого из них самое большое? А. 1. Б. 2. В. 3. Г. Сопротивление всех резисторов одинаковое. 3. Определите по графику, при каком напряжении сила тока равна 3 А. А. 2,5 В. Б. 5 В. В. 6 В. Г. 7,5 В. Д. 9 В. Е. 10 В. 4. Используя график, определите сопротивление проводника. А. 2,5 Ом. В. 7 Ом. Д. 20 Ом. Б. 0,4 Ом. Г. 14 Ом. Е. 40 Ом. 5. Как изменится сила тока в цепи, если напряжение увеличить в 3 раза, а сопротивление уменьшить в 3 раза? А. Увеличится в 9 раз. Б. Увеличится в 3 раза. В. Не изменится. Г. Уменьшится в 3 раза. Д. Уменьшится в 9 раз. 6. Электролампа, рассчитанная на напряжение 0,12 кВ, имеет сопротивление 300 Ом. Вычислите силу тока в лампе. А. 0,4 А. В. 36 А. Д. 0,0004 А. Б. 2,5 А. Г. 0,0025 А. |
| --- | --- |

ТЕСТ  «ЗАКОН ОМА».

| Вариант 9 1. Сила тока в цепи зависит... А. От времени, в течение которого идет ток. Б. Только от свойств проводника. В. Только от напряжения на концах проводника. Г. От напряжения и свойств проводника. 2. На графике представлена зависимость силы тока от напряжения для нескольких резисторов. Сопротивление какого из них самое большое? А. Сопротивление всех резисторов одинаково. Б. 1. В. 2. Г. 3. 3. На рисунке изображен график зависимости силы тока от напряжения. Определите по графику силу тока при напряжении 4 В. А. 0,1 А. Б. 0,2 А. В. 0,3 А. Г. 0,4 А. Д. 0,5 А. Е. 0,6 А. 4. Используя график, определите сопротивление проводника. А. 8 Ом. В. 0,2 Ом. Д. 4 Ом. Б. 0,8 Ом. Г. 2 Ом. Е. 20 Ом. 5. Как изменится сила тока в цепи, если и напряжение, и сопротивление уменьшить в 3 раза? А. Увеличится в 9 раз. Б. Увеличится в 3 раза. В. Не изменится. Г. Уменьшится в 3 раза. Д. Уменьшится в 9 раз. 6. Каково напряжение на катушке с сопротивлением 100 Ом, если сила тока в ней 50 мА? А. 5000 В. В. 5 В. Д. 0,5 В. Б. 2В. Г. 2000 В. Е. 500 В. | Вариант 10 1. Сила тока на участке цепи... А. Прямо пропорциональна напряжению и сопротивлению. Б. Обратно пропорциональна сопротивлению и напряжению. В. Прямо пропорциональна сопротивлению и обратно пропорциональна напряжению. Г. Прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. 2. На графике представлена зависимость силы тока от напряжения для нескольких резисторов. Сопротивление какого из них самое малое? А. Сопротивление всех резисторов одинаково. Б. 1. В. 2. Г. 3. 3. Определите по графику, при каком напряжении сила тока равна 0,4 А. А. 1,6 В. Б. 3,2 В. В. 5 В. Г. 6,4 В. Д. 7 В. Е. 7,2 В. 4. Используя график, определите сопротивление проводника. А. 0,64 Ом. В. 2,56 Ом. Д. 0,0625 Ом. Б. 16 Ом. Г. 3,4 Ом. Е. 6,8 Ом. 5. Как изменится сила тока в цепи, если напряжение не менять, а сопротивление увеличить в 3 раза? А. Увеличится в 9 раз. Б. Увеличится в 3 раза. В. Не изменится. Г. Уменьшится в 3 раза. 6. Электродвигатель подключен к сети с напряжением 0,48 кВ и имеет сопротивление 600 Ом. Вычислите силу тока в электродвигателе. А. 0,00125 Д. В. 288 А. Д. 1,25 А. Б. 0,8 А. Г. 0,0008 А. |
| --- | --- |

ТЕСТ  «ЗАКОН ОМА».

| Вариант 11 1. Сопротивление проводника характеризует... А. Свойства проводника. Б. Работу электрического поля по перемещению заряда. В. Источник тока. 2. На графике представлена зависимость силы тока от напряжения для нескольких резисторов. Сопротивление какого из них самое малое? А. 1. Б. 2. В. Сопротивления резисторов одинаковы. 3. На рисунке изображен график зависимости силы тока от напряжения. Определите по графику силу тока при напряжении 5 В. А. 0,1 А. Б. 0,2 А. В. 0,3 А. Г. 0,4 А. Д. 0,5 А. Е. 0,6 А. 4. Используя график, определите сопротивление проводника. А. 1 Ом. В. 5 Ом. Д. 50 Ом. Б. 2,5 Ом. Г. 25 Ом. Е. 10 Ом. 5. Как изменится сила тока в цепи, если напряжение не менять, а сопротивление увеличить в 3 раза? А. Уменьшится в 9 раз. Б. Уменьшится в 3 раза. В. Не изменится. Г. Увеличится в 3 раза. Д. Увеличится в 9 раз. 6. Электровентилятор имеет сопротивление 0,032 кОм. Каково напряжение на вентиляторе, если сила тока в нем 4 А? А. 128 В. В. 8 В. Д. 0,008 В. Б. 125 В. Г. 0,125 В. Е. 0,128 В. | Вариант 12 1. Сопротивление проводника... А. Зависит только от напряжения. Б. Зависит от напряжения и силы тока. В. Зависит только от силы тока. Г. Не зависит от напряжения и силы тока. 2. На графике представлена зависимость силы тока от напряжения для нескольких резисторов. Сопротивление какого из них самое малое? А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. Сопротивление всех одинаковы. 3. Определите по графику, при каком напряжении сила тока равна 0,9А. А. 16В. Б. 16,5В. В. 17В. Г. 17,5В. Д. 18 В. Е. 20 В. 4. Используя график, определите сопротивление проводника. А. 18 Ом. В. 61,2 Ом. Д. 50 Ом. Б. 0,02 Ом. Г. 72 Ом. Е. 30,6 Ом. 5. Как изменится сила тока в цепи, если напряжение увеличить в 3 раза, а сопротивление не менять? А. Увеличится в 9 раз. Б. Увеличится в 3 раза. В. Не изменится. Г. Уменьшится в 3 раза. Д. Уменьшится в 9 раз. 6. Обмотка вольтметра имеет сопротивление 40 кОм. Вычислите силу тока в ней при напряжении 200 В. А. 200 А. В. 0,005 А. Д. 5 А. Б. 80 000 А. Г. 0,2 А. |
| --- | --- |